Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.583-96

"Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях

и на территории жилой застройки"

(утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31 октября 1996 г. N 52)

Содержание

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины и определения

4. Классификация  инфразвука, воздействующего  на  человека

5. Гигиенические  нормы  инфразвука  при   воздействии  его

на работающих и население

6. Список  литературы

Приложение. Порядок расчета эквивалентного уровня звукового

давления при воздействии инфразвука

1. Область применения

1.1. Настоящие санитарные нормы устанавливают классификацию, нормируемые параметры и предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, а также допустимые уровни инфразвука в жилых и общественных помещениях и территории жилой застройки.

1.2. Гигиенические требования распространяются на вновь создаваемые, модернизируемые, закупаемые за рубежом и находящиеся в эксплуатации машины и оборудование, а также процессы, при которых возникает инфразвук, и предназначены для использования специалистами при конструировании, проведении экспертизы нормативно-технической документации (ГОСТов, ТУ, ТО и др.), оценки, сертификации и реализации продукции населению торговыми предприятиями.

1.3. Санитарные нормы являются обязательными для всех организаций и юридических лиц на территории Российской Федерации независимо от форм собственности, подчинения и принадлежности и физических лиц независимо от гражданства.

1.4. Ссылки на требования санитарных норм должны быть учтены в Государственных стандартах и во всех нормативно-технических документах, регламентирующих конструктивные, технологические, сертификационные и эксплуатационные требования к машинам и оборудованию, а также при организации технологических процессов и производств.

1.5. Ответственность за выполнение требований Санитарных норм возлагается в установленном порядке на руководителей и должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, а также граждан.

1.6. Контроль за выполнением Санитарных норм осуществляется органами и учреждениями госсанэпиднадзора России в соответствии с Законом РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 19.04.91 и с учетом требований действующих санитарных правил и норм.

1.7. С утверждением настоящих правил утрачивают силу "Гигиенические нормы инфразвука на рабочих местах" N 2274-80, "Санитарные нормы допустимых уровней инфразвука и низкочастотного шума на территории жилой застройки" СанПиН 4948-89, "Методические указания для органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы по контролю за выполнением "Санитарных норм допустимых уровней инфразвука и низкочастотного шума на территории жилой застройки N 4948-89" N 4949-89.

2. Нормативные ссылки

2.1. Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 19.04.91.

2.2. Закон Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды" от 19.12.91.

2.3. Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.92.

Федеральным законом от 9 января 1996 г. N 2-ФЗ Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" изложен в новой редакции

2.4. Закон Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг" от 10.06.93.

2.5. Положение о порядке разработки, утверждения, издания, введения в действие федеральных, республиканских и местных санитарных правил, а также о порядке действия на территории РСФСР общесоюзных санитарных правил, утвержденных постановлением Совета Министров РСФСР от 01.07.91 N 625.

2.6. Постановление Государственного комитета санэпиднадзора РФ "Положение о порядке выдачи гигиенических сертификатов на продукцию" от 05.01.93 N 1.

3. Термины и определения

3.1. Инфразвук - звуковые колебания и волны с частотами, лежащими ниже полосы слышимых (акустических) частот - 20 Гц.

3.2. Общий (линейный) уровень звукового давления, дБ Лин - величина, измеряемая по шкале шумомера "линейная" или рассчитанная путем энергетического суммирования уровней звукового давления в октавных полосах частот без корректирующих октавных поправок.

3.3. Эквивалентный (по энергии) общий (линейный) уровень звукового давления, Lэкв., дБ Лин, данного непостоянного инфразвука - уровень постоянного широкополосного инфразвука, который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный инфразвук в течение определенного интервала времени.

4. Классификация инфразвука, воздействующего на человека

4.1. По характеру спектра инфразвук подразделяется на:

- широкополосный инфразвук, с непрерывным спектром шириной более одной октавы;

- тональный инфразвук, в спектре которого имеются слышимые дискретные составляющие. Гармонический характер инфразвука устанавливают в октавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.

4.2. По временным характеристикам инфразвук подразделяется на:

- постоянный инфразвук, уровень звукового давления которого изменяется за время наблюдения не более чем в 2 раза (на 6 дБ) при измерениях по шкале шумомера "линейная" на временной характеристике "медленно";

- непостоянный инфразвук, уровень звукового давления которого изменяется за время наблюдения не менее чем в 2 раза (на 6 дБ) при измерениях по шкале шумомера "линейная" на временной характеристике "медленно".

5. Гигиенические нормы инфразвука при воздействии

его на работающих и население

5.1. Нормируемыми характеристиками постоянного инфразвука являются:

5.1.1. Уровни звукового давления (Lр) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, в дБ, определяемые по формуле:

p2

Lp = 10lg ————— , дБ, где

2

(p0)

p - среднеквадратичное значение звукового давления, Па;

p0 - исходное   значение   звукового   давления  в  воздухе,  равное

-5

2x10   Па.

5.1.2. Уровень звукового давления (при одночисловой оценке), измеренный по шкале шумомера "линейная", в дБ Лин (при условии, если разность между уровнями, измеренными по шкалам "линейная" и "А" на характеристике шумомера "медленно", составляет не менее 10 дБ).

5.2. Нормируемыми характеристиками непостоянного инфразвука являются эквивалентные по энергии уровни звукового давления (Lэкв), в дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления, в дБ Лин, определяемые по формуле:

1   n        0,1Li

Lэкв = 10lg( -   S ti x 10     ) дБ, где

Т  i=1

T - период наблюдения, ч;

ti - продолжительность действия шума с уровнем Li, ч;

n - общее число промежутков действия инфразвука;

Li - логарифмический уровень инфразвука в i-ый промежуток времени, дБ.

5.2.1. Эквивалентный уровень звукового давления может быть установлен при непосредственном инструментальном измерении или путем расчета по измеренному уровню и продолжительности воздействия в соответствии с приложением.

5.3. В качестве дополнительной характеристики для оценки инфразвука (например, в случае тонального инфразвука) могут быть использованы уровни звукового давления в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами 1,6: 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; и 20 Гц; их следует пересчитывать в уровни в октавных полосах частот.

5.4. Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, дифференцированные для различных видов работ, а также допустимые уровни инфразвука в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки, приведены в таблице.

5.5. Для колеблющегося во времени и прерывистого инфразвука уровни звукового давления, измеренные по шкале шумомера "Лин", не должны превышать 120 дБ.

5.6. Для шумов, спектр которых охватывает инфразвуковой и слышимый диапазоны, измерение и оценка корректированного уровня звукового давления инфразвука является дополнительной к измерению и оценке шума в соответствии с "Санитарными нормами шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий, на территории жилой застройки" СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и ГОСТом 12.1.003 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности".

5.7. При воздействии на работающих инфразвука с уровнями, превышающими нормативные, для предупреждения неблагоприятных эффектов должны применяться режимы труда, отдыха и другие меры защиты.

Таблица

Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах,

допустимые уровни инфразвука в жилых и общественных помещениях

и на территории жилой застройки

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  |                          |Уровни звукового давления, дБ, | Общий   |

|NN|                          |в октавных полосах со средне-  |уровень  |

|пп|Назначение помещений      |геометрическими  частотами, Гц |звукового|

|  |                          |———————————————————————————————|давления,|

|  |                          |    2   |  4   |   8   |  16   | дБ Лин  |

|——|——————————————————————————|————————|——————|———————|———————|—————————|

| 1|1. Работы с различной     |        |      |       |       |         |

|  |степенью тяжести и на-    |        |      |       |       |         |

|  |пряженности трудового     |        |      |       |       |         |

|  |процесса в производст-    |        |      |       |       |         |

|  |венных помещениях и на    |        |      |       |       |         |

|  |территории предприятий:   |        |      |       |       |         |

|  |- работы различной        |        |      |       |       |         |

|  |степени тяжести           |   100  |  95  |   90  |  85   |   100   |

|  |- работы различной сте-   |        |      |       |       |         |

|  |пени интеллектуально-     |        |      |       |       |         |

|  |эмоциональной напря-      |        |      |       |       |         |

|  |женности                  |    95  |  90  |   85  |  80   |    95   |

|——|——————————————————————————|————————|——————|———————|———————|—————————|

| 2|Территория жилой          |        |      |       |       |         |

|  |застройки                 |    90  |  85  |   80  |  75   |    90   |

|——|——————————————————————————|————————|——————|———————|———————|—————————|

| 3|Помещения жилых и         |        |      |       |       |         |

|  |общественных зданий       |    75  |  70  |   65  |  60   |    75   |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

5.8. При воздействии инфразвука на человека в течение суток - в рабочее и нерабочее время, суммарную оценку воздействия следует проводить в соответствии с "Методическими указаниями по гигиенической оценке производственной и непроизводственной шумовой нагрузки".

5.9. Измерение и гигиеническая оценка инфразвука, а также профилактические мероприятия должны проводиться в соответствии с руководством 2.2.4/2.1.8-95 "Гигиеническая оценка физических факторов производственной и окружающей среды".

6. Список литературы

1. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. "Санитарные нормы шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки".

2. ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности".

3. Руководство 2.2.4/2.1.8.000-95 "Гигиеническая оценка физических факторов производственной и окружающей среды".

4. Методические указания по гигиенической оценке производственной и непроизводственной шумовой нагрузки N 4435-87.

Приложение

(обязательное)

Порядок расчета эквивалентного уровня звукового давления

при воздействии инфразвука

В случае непостоянного инфразвукового воздействия производят расчет эквивалентного уровня (линейного или корректированного) давления инфразвука с учетом поправок (по таблице П.1) на время действия, вычитаемых из значения измеренного уровня.

Таблица П.1

Значения поправок к измеренному линейному уровню на время действия

фактора для расчета эквивалентного уровня звукового давления

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|            |               Время воздействия, в часах                 |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|Поправка, дБ|  8  |  7  |   6  |  5  |  4  |   3   |  2  |  1  |  0,5  |

|            |—————|—————|——————|—————|—————|———————|—————|—————|———————|

|            |  0  | 0,6 |  1,2 |  2  |  3  |  4,2  |  6  |  9  |   12  |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————